审批编号:

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:  海藻活性物质国家重点实验室公共服务平台建设项目

建设单位(盖章):       青岛明月海藻集团有限公司

编制日期:   2017年8月

环评编号：  YYHP-17-

国 家 环 境 保 护 总 局

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 海藻活性物质国家重点实验室公共服务平台建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛明月海藻集团有限公司 |
| 法人代表 | 张国防 | 联系人 | 王发合 |
| 通讯地址 | 青岛市黄岛区明月路777号 |
| 联系电话 | 18669828172 | 传 真 |  | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 黄岛区古镇口大学一路北、大学园西一路西（现映山红路以北，拥军路以西） |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | M7650技术检测 |
| 占地面积 (平方米) | 1467 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 2200 | 其中：环保投资（万元） | 66 | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费 (万元) | 0.5 | 预计投产日期 | 2018.12 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 根据发展需要，青岛明月海藻集团有限公司拟租赁黄岛区古镇口大学一路北、大学园西一路西（现映山红路以北，拥军路以西）——青岛明月海藻生物科技有限公司检测楼建设海藻活性物质国家重点实验室公共服务平台。项目总投资为2200万元，租赁房屋建筑面积为1467m2，预计2018年12月份建成，建成后主要为行业内中小企业和山东半岛蓝色经济区联盟单位提供技术咨询、检测分析、产品开发等公共服务。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）有关规定，本项目应进行环境影响评价。青岛银燕环保科技研究所受青岛明月海藻集团有限公司的委托，承担本项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制本环境影响评价报告表。 2、地理位置及厂区平面布置 项目位于青岛市黄岛区黄岛区古镇口大学一路北、大学园西一路西（现映山红路以北，拥军路以西），为租赁青岛明月海藻生物科技有限公司厂区内检测楼进行建设。项目所在厂区东侧隔规划道路为滨海六合社区农贸市场；南侧隔映山红路为六合社区；西侧为青岛金汇源电子有限公司；北侧为青岛润乾高科技有限公司。项目最近保护目标为南120m的六合社区和东北150m的黄岛区职教中心，项目地理位置见附图1，周边环境及环境保护目标见附图2。 项目所在厂区大门朝东朝向规划道路，厂区内自北向南，自西向东依次布置为：国际学术交流中心；检测楼、实验楼，研发楼。本项目位于检测楼的1层（共2层），其中2层为青岛明月海藻生物科技有限公司的检测室。项目区内全部设置为实验仪器（包括快速溶剂萃取系统、酶标仪、显微镜、电位滴定仪、液相色谱、原子荧光光度计等），无食堂和宿舍，项目具体平面布置见附图3。 3、项目建设内容及规模 项目不包括 P3、P4 及转基因实验室，主要建设内容为利用已有建筑按照实验室标准要求进行布置，项目工程组成见表1。 项目工程组成一览表 工程类别 项目内容 项目组成 主体工程 实验室 内设快速溶剂萃取系统、酶标仪、显微镜、电位滴定仪、微波消解仪、单丝强力仪、快速水分卤素检测仪、激光粒度仪、流变仪、快速纯化系统、液相色谱、原子荧光光度计、微波化学反应仪等仪器 公用工程 给水 职工生活用水由市政给水管网直接供给； 实验过程溶液配制用水和仪器器皿清洗用水采用纯水，外购； 排水 职工生活污水近期经化粪池处理后用作农肥，后期接市政管网，进胶南中科成污水净化有限公司； 实验废液、清洗废液作为危废处置，清洗废水外运至青岛明月集团有限公司处理； 供暖 采用空调取暖 供电 由市政电网提供 环保工程 废气防治措施 实验废气：所有可能产生废气的实验操作均在通风橱中进行，有机废气废气经引风收集后，经活性炭吸附后通过15m高排气筒排放；酸碱废气无组织排放；微生物检验过程中产生的少量微生物气溶胶类废气通过生物安全柜过滤后安全排放，并定期更滑滤芯利用高温灭菌锅灭活； 废水处理措施 职工生活污水近期经化粪池处理后用作农肥，后期接市政管网，进胶南中科成污水净化有限公司； 实验废液、清洗废液作为危废处置，清洗废水外运至青岛明月集团有限公司处理； 噪声防治措施 基础减振、建筑物隔音，合理布置、加强管理等 固废处理措施 实验废液、清洗废液、职工生活垃圾等设分类存放处，无害化处理 4、 主要仪器设备 项目主要为购置新设备进行海藻活性物质的检测，主要仪器设备情况见表2。 本项目主要仪器设备表 设备名称 数量 用途 快速溶剂萃取系统 1套 快速溶解萃取海藻中活性物质，如：海藻酸盐、岩藻多糖，用于海藻活性物质的分离和高纯制备，以及纯化过程的跟踪监测。 酶标仪 1台 对海藻提取物中活性成分进行定量检测，并可以对海藻酸盐的微胶囊包埋实验过程进行动态监控。 偏光显微镜 | 1台 用于微生物、微胶囊显微观测及图像采集；偏振光模块用于纤维材料、微胶囊等材料表面结构观测及成像。 无菌检测隔离系统 1套 用于海藻提取物中菌含量的辅助检测，无菌检测隔离系统可以满足无菌间的操作要求。 电位滴定仪 1台 精准高效测定海藻提取物的成分含量，可进行PH滴定、溴价/溴指数测定，及卡尔费水分滴定。 微波消解仪 1台 用于海藻酸盐样品检测的前处理，尤其适用于高温高压微波处理法检测海藻酸盐样品。 抑菌检测系统 1套 将海藻酸盐共混纤维制品预处理后，通过分光光度检测及菌落计数，分析藻酸盐复合纤维及敷料的抑菌性能。 单丝强力仪 1台 检测海藻酸盐共混纤维的单丝强度，及改性纤维强度，判断纤维可针刺性。 微胶囊制备系统 1套 用于海藻酸盐微胶囊包埋活性物质的实验中，可以使液滴分裂成具有较小粒度的均匀液滴。 快速水分卤素检测仪 1台 用于快速精准测试海藻活性物质中的水分含量，提高研发和中试试验的效率和精度。 扫描电子显微镜 1台 从毫米到纳米尺度观察样品微观结构；分析样品微观区域化学成分结合状态；样品微观区域晶体结构分析。可用于观察藻酸盐纤维材料及海藻凝胶食品的内部微观结构，便于很好的进行产品的研发和质量的控制。 激光粒度仪 1台 能够简单快捷的表征海藻酸盐添加乳液中的纳米颗粒、胶体、蛋白质和高分子的物理特性。可测量海藻酸盐胶体粒度、纳米颗粒表面电位，以及海藻酸盐添加乳液的蛋白质电泳迁移率。 流变仪 1台 多种流动模式下测试海藻酸盐胶体粘度与温度和剪切速率的关系，研究海藻提取混合物溶液、海藻酸盐添加乳液和食品等样品的流变性质，快速、简单、有效的进行产品质量调控。 快速纯化系统 1台 适用各种层析技术，专门分离和纯化海藻中各类活性成分，包括天然蛋白质、肽、寡核酸、生物碱等等，操作肽图等精确分析和小量制备应用。是一个快速分离天然活性成分的全新液相色谱系统。 高效液相色谱 1台 分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质，能够分离复杂相体中的微量成分。适用于海藻提取混合物中性质相近的微量成分进行精细分离和定量检测，并可以对单一组分的分子量分布进行检测。 半制备液相色谱系统 1台 小规模纯化和制备用液相层析系统，连接不同离子交换，分子筛和疏水层析柱，实现海藻中天然活性物质的分析级到制备级的分离分析与纯化制备。对复杂海藻提取物进行快速分离的初始工作流程标准，其设计可满足在一天内处理几个乃至更多样品的需求。 中低压制备液相 1台 海藻寡糖等天然产物以及人工降解产物等小分子物质的分离、纯化。 原子荧光光度计 1台 进行海藻提取物中金属离子的痕量分析， 如砷、汞等。 微波化学反应仪 1台 检测海藻产品金属离子含量时的前处理，将研发产品中重金属离子充分释放，转变为离子形式，方便后续金属离子的测定。 5、主要化学试剂 项目实验室所用化学试剂均为常用试剂，其试剂名称、用量见表3。 项目主要原辅材料表 试剂名称 规格 消耗量 备注 无水碳酸钠 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 无水乙醇 分析纯 1kg 外购，液态，瓶装 葡萄糖酸内脂 分析纯 1kg 外购，粉状，瓶装 磷酸二氢钾 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 盐酸 分析纯 5kg 外购，液态，瓶装 氨水 分析纯 500g 外购，液态，瓶装 硫酸 分析纯 5kg 外购，液态，瓶装 碘化钾 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 柠檬酸 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 琼脂粉 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 甲酸 分析纯 500g 外购，液体，瓶装 山梨酸 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 氨基葡萄糖盐酸盐 分析纯 500g 外购，粉末，瓶装 淀粉 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 醋酸 分析纯 1.5kg 外购，液态，瓶装 甲醇 分析纯 2.5kg 外购，液态，瓶装 乙腈 分析纯 2.5kg 外购，液态，瓶装 β-葡聚糖 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 半乳糖 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 甘露糖 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 硼酸 分析纯 500g 外购，液态，瓶装 硝酸 分析纯 500g 外购，液态，瓶装 硫酸铵 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 葡萄糖 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 乙酸铵 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 硫酸锌 分析纯 500g 外购，粉状，瓶装 碳酸钙 分析纯 3kg 外购，粉状，瓶装 壳聚糖 分析纯 5kg 外购，粉状，瓶装 项目主要试剂的理化性质见表4所示： 项目主要试剂理化性质表 名称 理化性质 无水 碳酸钠 白色粉末或单斜晶结晶性粉末，无臭、味咸、易溶于水，但比碳酸钠在水中的溶解度小，不溶于乙醇，水溶液呈微碱性，受热易分解。在潮湿空气中缓慢分解 无水乙醇 易燃、易挥发无色透明液体，水溶液具有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。液体密度0.789g/cm3，气体密度为1.59kg/m3，沸点78.3℃，熔点-114.1℃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，与水以任意比互溶。与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 葡萄糖 酸内脂 白色结晶或结晶性粉末，无臭，味先甜后苦，呈酸味。熔点150～152℃(分解)。易溶于水(室温，60g/100mL)，微溶于乙醇(1g/100mL)，不溶于乙醚。在水溶液中水解为葡萄糖酸和内酯的平衡溶液，新配制的1%的水溶液Ph值为3.5，2h后变为2.5。小白鼠经口LD5017.8 g/kg 磷酸 二氢钾 白色结晶或无定形白色粉末，易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。相对密度为2.338，204℃时分子内部脱水转化为焦磷酸钾。1%水溶液的pH值为8.9。主要用于医药，发酵，细菌培养及制取焦磷酸钾等。 盐酸 透明无色或黄色，刺激性气味和强腐蚀性，易溶于水、乙醇、乙醚和油等，浓盐酸为38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃，沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值0.1。 氨水 是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m³。 硫酸 一般为无色油状液体，密度 1.84 g/cm³，沸点 337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到 290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为 98.54%的水溶液，在 317℃时沸腾而成为共沸混合物。 碘化钾 白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。光及潮湿能加速分解。1g溶于0.7ml水、0.5ml沸水、22ml乙醇、8ml沸乙醇、51ml无水乙醇、8ml甲醇、7.5ml丙酮、2ml甘油、约2.5ml乙二醇。其水溶液呈中性或微碱性，能溶解碘。其水溶液也会氧化而渐变黄色，可加少量碱防止。相对密度3.12。熔点680℃。沸点1330℃。近似致死量（大鼠，静脉）285mg/kg。 柠檬酸 无色透明或半透明晶体，或粒状、微粒状粉末，无臭，虽有强烈酸味，但令人愉快，稍有后涩味。在温暖空气中渐渐风化，在潮湿空气中微有潮解性。 琼脂粉 白色粉末，是一类从石花菜及其它红藻类植物提取出来的藻胶，分子式(C12H18O9)n，干燥失重≤15%，烧灼残渣%（灰分）≤5，水不溶物％：≤1，砷（AS）％≤0.0001，重金属（以Pb计）％≤0.004，吸水力75毫升，淀粉：合乎规定凝胶强度：>800g/cm2，产品优点凝胶强度：>800g/cm2。琼脂因为有特殊的胶凝性质，尤其有显着的稳固性、滞度和滞后性，并且易吸收水分，有特殊的稳定效应。 甲酸 分子式CH2O2，分子量46.03，俗名蚁酸，是最简单的羧酸。无色而有刺激性气味的液体。弱电解质，熔点8.6℃，沸点100.8℃。酸性很强，有腐蚀性，能刺激皮肤起泡。存在于蜂类、某些蚁类和毛虫的分泌物中。是有机化工原料，也用作消毒剂和防腐剂。 山梨酸 为白色至微黄白色结晶性粉末；有特臭。在乙醇中易溶，在乙醚中溶解，在水中微溶解。 氨基葡萄糖盐酸盐 分子式C6H13NO5·HCl，分子量215.5，白色结晶，无气味，略有甜味，易溶于水，微溶于甲醇，不溶于乙醇等有机溶剂 淀粉 是葡萄糖分子聚合而成的，细胞中碳水化合物最普遍的储藏形式。白色，无臭，无味粉末。有吸湿性。不溶于冷水，乙醇和乙醚。熔 点256-258℃，密度：1.5g/mL，沸点：357.8°C 醋酸 化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中呈弱酸性且蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 甲醇 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧，在火场中，受热的容器有爆炸危险，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。有剧毒。 乙腈 又名甲基氰，无色液体，极易挥发，有类似于醚的特殊气味，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质。有一定毒性，与水和醇无限互溶。 名称 理化性质 β-葡聚糖 又称右旋糖酐。为一种多糖。存在于某些微生物在生长过程中分泌的粘液中。葡聚糖具有较高的分子量，主要由D－葡萄吡喃糖以α，1→6键连接，支链点有1→2、1→3、1→4连接的。随着微生物种类和生长条件的不同，其结构也有差别。 半乳糖 白色晶体或结晶性粉末, 无特殊气味，能溶于水和吡啶，水中溶解度:680 g/L(25°C)；微溶于甘油和醇。半乳糖是一种由六个碳和一个醛组成的单糖，归类为醛糖和己糖。D-半乳糖和L-半乳糖均天然存在。D-半乳糖一般作为乳糖的结构部分存在于牛奶中，牛奶中的乳糖被人体分解为葡萄糖和半乳糖被吸收利用。 硫酸锌 无色或白色结晶、颗粒或粉末，别名皓矾。无气味。味涩。在干燥空气中风化，280℃失去全部结晶水，500℃以上分解。1g溶于0.6ml水、2.5ml甘油，不溶于乙醇。水溶液对石蕊呈酸性，pH约4.5。含1分子结晶水的较不易结块。相对密度1.97。熔点100℃。最小致死量（大鼠，经口）2200mg/kg。有刺激性。 甘露糖 白色晶体或结晶粉末，味甜带苦。+29.3°（水）；β型的熔点 132℃（分解），－17°→+14.6°（水）。溶于水，微溶于乙醇。D-甘露糖与氯化钙容易形成结晶化合物C6H12O6·CaCl2·4H2O，并显示复杂的变旋光作用。D-甘露糖可被酵母发酵。 硫酸铵 纯品为无色透明斜方晶系结晶，水溶液呈酸性。不溶于醇、丙酮和氨水。有吸湿性，吸湿后固结成块。加热513℃以上完全分解成氨气、氮气、二氧化硫及水。与碱类作用则放出氨气。与氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀。也可以使蛋白质发生盐析。 葡萄糖 白色晶体，易溶于水，味甜，微溶于乙醇，不溶于乙醚。熔点 146℃，是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛 名称 理化性质 乙酸铵 分子式为CH3COONH4，白色粉末，可通过乙酸和氨反应得到。密度：1.17；熔点（℃）：112；由于醋酸根和铵离子的水解程度相差不大，所以溶液PH在7左右，显中性；溶于水和乙醇，不溶于丙酮，是强电解质，在水中完全电离。 硼酸 白色粉末状结晶或三斜轴面的鳞片状带光泽结晶。无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中。无气味。味微酸苦后带甜。与皮肤接触有滑腻感。露置空气中无变化。能随水蒸气挥发。加热至 100～105℃时失去一分子水而形成偏硼酸，于 104～160℃时长时间加热转变为焦硼酸，更高温度则形成无水物。0.1mol/L 水溶液 pH 为5.1。1g 能溶于 18ml 冷水、4ml 沸水、18ml 冷乙醇、6ml 沸乙醇和 4ml甘油。在水中溶解度能随盐酸、柠檬酸和酒石酸的加入而增加。相对密度 1.4347。熔点 184℃(分解)。沸点 300℃。半数致死量(大鼠，经口)5.14g/kg。有刺激性。有毒，内服严重时导致死亡，致死最低量：成人口服 640mg/kg，皮肤 8.6g/kg，静脉内 29mg/kg；婴儿口服 200mg/kg。空气中最高容许浓度 10mg/m3 。 碳酸钙 白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。与稀酸反应，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。 壳聚糖 纯甲壳素和纯壳聚糖都是一种白色或灰白色半透明的片状或粉状固体，无味、无臭、无毒性，纯壳聚糖略带珍珠光泽。生物体中甲壳素的相对分子质量为1×106～2×106，经提取后甲壳素的相对分子质量约为3×105～7×105，由甲壳素制取壳聚糖相对分子质量则更低，约2×105～5×105。在制造过程中甲壳素与壳聚糖相对分子质量的大小，一般用粘度高低的数值来表示。商品壳聚糖视其用途不同有三种不同的粘度，即高粘度产品为0.7～1Pa·s、中粘度产品为0.25～0.65 Pa·s、低粘度产品<0.25 Pa·s。制造纤维产品必须采用高粘度的甲壳素或壳聚糖。 6、项目合理性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中“鼓励类第三十一项、科技服务业/10、国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止类及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 项目位于青岛市黄岛区古镇口大学一路北、大学园西一路西（现映山红路以北，拥军路以西），土地属青岛明月海藻集团生物科技有限公司所有，属于科教用地，用地选址区域符合黄岛区土地利用总体规划。（租赁合同、土地使用证、建设工程规划许可证见附件） 依据《山东省生态保护红线规划》(2016~2020 年)，项目所在地不属于重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域，满足规划要求。 7、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第[1998]253号令，1998.11.29）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号，2015.04.09）； 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）； 8、公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水和实验室操作用水（溶液配制用水、仪器器皿清洗用水）。 项目职工定员16人，年工作300天，单班制，每班8h，项目职工生活用水量为240t/a，来自市政管网； 项目实验室操作用水包括溶液配制用水和仪器器皿清洗用水，用水总量为10t/a，其中溶液配制用水为5t/a、仪器器皿清洗用水为5t/a，均采用纯水，全部外购。 （2）排水 项目实验过程产生的实验废液，属于危废，分类收集后，委托有资质单位处置。实验仪器器皿一般进行多次清洗，清洗废水产生量以用水量的80%计，其中1-2遍清洗废水污染物浓度相对较高（以下称为清洗废液），产生量约占清洗废水的10%，为0.4t/a，作为危废，收集后与实验废液一并委托有资质单位处置；3-4遍清洗废水污染物浓度较低（以下称为清洗废水），产生量约为3.2t/a，收集后外运至青岛明月集团有限公司处理，不外排。 职工生活污水产生量为204t/a，近期经化粪池处理后用作农肥，远期接市政管网，进胶南中科成污水净化有限公司处理达标后排放。 （3）供电 项目总用电量为15万kwh/a，用电来自青岛市黄岛区供电公司。 （3其他 本项目不设食堂、宿舍。 9、职工人数及班制 本项目劳动定员16人，实行单班工作制，不设食堂、宿舍，每班8小时，全年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、气候、气象特征 本项目位于青岛市黄岛区科技一路北、大学园西一路西。青岛市黄岛区地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。多年平均气温12.7℃，极端高气温38.9℃，极端低气温-16.4℃。全年8月份最热，平均气温25.1℃；1月份最冷，平均气温-1.2℃。年平均降雨量775.6mm，年降水量最多为1353.2,mm，最少仅407mm。年平均风速为4.9-5.3m/s，以东南风为主导风向。 2、地质地貌 黄岛区地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。 黄岛区属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，全市共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。全市最高处为北部的小珠山，海拔724m。 3、水文条件 青岛市黄岛区属东南沿海水系，均为季节性河流。水资源总量为2.5211亿m3（重复量0.5673亿m3），其中地表水资源总量为1.6879亿m3，地下水资源总量为1.4055亿m3。有风河、白马河、吉利河等几大水系，其中流域面积大于100平方公里的河流有风河、横河、吉利河、白马河、甜水河、洋河、巨洋河和胶河。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除胶河外均单独入海，汛期河水暴涨暴落，汛后基本断流。 4、植被、生物多样性 青岛市黄岛区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛、四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。 项目用地为科教用地，基本无天然植被。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境质量现状 环境空气：根据2015年《青岛市黄岛区环境质量报告书》，黄岛区主要大气污染物浓度SO2年平均值为0.028mg/m3；NO2年平均值为0.036mg/m3，可吸入颗粒物年均值为0.100mg/m3，细颗粒物年均值为0.051mg/m3。其中SO2、NO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物和细颗粒物浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 声环境：根据2015年《青岛市黄岛区环境质量报告书》，项目所在区域声环境质量现状总体较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。 地表水：项目周围无大的水质污染源，地表水水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，黄岛区饮用水源地水质状况良好。 地下水：地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类标准要求。 2、主要环境问题 建设项目用地周围无大的污染源，空气质量良好；区域内水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目的环境保护目标为详见表5。环境保护目标分布图见附图2。 项目主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位、距离 性质 规模 保护级别 大气环境 六合社区 S，120m 住宅 6400人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 职教中心 NE，150m 学校 7600人 声环境 六合社区 S，120m 住宅 6400人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准 职教中心 NE，150m 学校 7600人 厂界 1m —— —— 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、根据青岛市环境空气质量功能区划分规定，项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体数据见表6。 环境空气质量标准 污染物 取值时间 单位 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 2、项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体数据见表7。 地表水环境质量标准限值单位：mg/L（pH无量纲） 类别 pH CODcr BOD5 DO NH3-N TP Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 注：pH无量纲 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类，见表8。 地下水质量标准 单位:mg/L（pH、总大肠菌群除外） 序号 项目 Ⅲ类 pH 6.5～8.5 氨氮 ≤0.2 总硬度 ≤450 高锰酸盐指数 ≤3.0 氯化物 ≤250 硝酸盐 ≤20 亚硝酸盐 ≤0.02 4、项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类区标准，具体见表9。 环境噪声标准 类别 等效声级Leq dB(A) 昼间 夜间 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 项目检测过程中可能存在化学试剂的挥发（甲醇、乙醇挥发气），实验过程产生的废气经过收集后通过活性炭吸附后经15m高排气筒排放。本次评价化学试剂挥发气全部以非甲烷总烃计。非甲烷总烃有组织排放速率和排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求，见表10： 大气污染物排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值（mg/m3） 排气筒高度 二级 监控点 浓度 非甲烷总烃 120 15m 10 周界外浓度最高 4.0 噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准； 工业企业厂界环境噪声标准 （单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 1类 55 45 固废 项目固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。 4、废水 项目生活污水后期接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级B标准。具体见表12。 污水接管及污水处理厂尾水排放标准 单位：（mg/L） 项目 接管标准 尾水排放标准 pH 6~9 6~9 CODCr 500 60 BOD5 350 20 SS 400 20 氨氮（以N计） 45 8（15） 总磷（以P计） 8 1 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |
| 总量控制指标 | 无 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简要说明或简图： 本项目为海藻活性物质国家重点实验室公共服务平台，主要为行业内中小企业和山东半岛蓝色经济区联盟单位提供技术咨询、检测分析、产品开发等公共服务，项目分析测试流程见图1。 图 1 项目分析测试流程图 项目根据客户要求及检测的需要，进行实验前的准备，包括试剂的配制、仪器的开启等；之后对所采集的样品进行稳定、定容等预处理；预处理的样品在前处理室进行酸化、消解等前处理，之后利用仪器检测或手工滴定等分析方法进行样品分析。 项目检测过程试剂的配制、器皿的清洗及样品的分析等过程会产生少量废水、废液，实验废液、清洗废液集中收集后作为危废处理，清洗废水外运至青岛明月集团有限公司处理；试剂的配制、样品的前处理及分析过程会产生废气，通过实验室通风橱收集后经引风机引至活性炭吸附装置处理后最终通过15m高排气筒排放；检测过程会产生一定量的固体废物，包括盛装试剂的空试剂瓶及试剂瓶的包装物等，均为危险废物，委托有资质单位处置。 主要污染工序： 1、废气 项目运营期产生的废气主要为实验过程产生的酸碱废气，有机废气，微生物气溶胶类废气。 项目分析检测过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品用量很少，且检测过程试剂的用量很小，均以克或毫升计，并为间歇操作。为防止有机溶剂和酸碱的无组织排放，所有可能产生废气的实验操作均在通风橱中进行。 有机废气 按照世界卫生组织的定义沸点在50℃~250℃、室温下饱和蒸汽压超过 133.32Pa、在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物属于挥发性有机物。按照以上标准，项目运行过程中挥发产生有机废气的主要试剂及其消耗量分别为甲酸0.5kg/a、甲醇2.5kg/a、乙醇1kg/a、乙腈2.5kg/a、乙酸1.5kg/a，合计消耗量为8kg/a。 项目产生有机废气的试剂主要用于液相色谱分析、器皿清洗等，均在常温下配制和使用，挥发量较小，一般约占溶剂用量的 1%~2%，保守按 2%计，则本项目有机废气污染物产生量为非甲烷总烃0.16kg/a。 项目产生的有机废气经通风橱收集后经引风机收集后进入活性炭吸附装置废气处理系统处理后通过1根15m高排气筒有组织排放，活性炭吸附系统的处理效率不低于90%，项目通风橱设计风量为1000m3/h，每天工作2h，因此本项目检测废气中非甲烷总烃的排放速率为0.00003kg/h，排放浓度为0.027mg/m3。 酸碱废气 项目分析过程中使用少量分析纯盐酸、硫酸、硝酸等，使用量很小，仅为11kg/a，且使用过程为吸管滴加数滴，每次操作时间很短。因此本项目酸使用过程中挥发出的酸雾几乎可忽略。 （3）微生物气溶胶类废气 微生物检验过程中产生的少量微生物气溶胶类废气通过生物安全柜过滤后安全排放，并定期更滑滤芯利用高温灭菌锅灭活，对环境影响较小，本次评价不做定量分析。 废水 项目用水主要为实验操作用水（溶液配制用水、仪器器皿清洗用水）和职工生活用水。 （1）实验操作用水 根据建设单位提供资料，溶液配制用水约5t/a，仪器器皿清洗用水量为5t/a，均采用纯水，全部外购。 项目实验仪器器皿一般进行多次清洗，清洗废水量按清洗用水量的80%计算，则清洗废水量为4t/a，其中1-2遍清洗废水污染物浓度相对较高（以下称为清洗废液）产生量约占清洗废水量的10%，为0.4t/a，作为危废，收集后与实验废液一并委托有资质单位处置；3-4遍清洗废水污染物浓度较低（以下称为清洗废水），产生量为3.2t/a，收集后外运至青岛明月集团有限公司处理，不外排。 （2）职工生活用水 项目职工人数16人，年工作300天，不设食宿，根据青岛环评中有关排污系数，项目企业员工用水系数为50升/人·天，排污系数取0.85，则项目职工生活用水240t/a，生活污水为204t/a，其中主要污染物浓度为：CODCr450mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，产生量为：CODCr0.092t/a、BOD50.051t/a、SS0.041t/a、氨氮0.006t/a。 项目用排水平衡图见图2。 图2 项目用排水平衡图（t/a） 3、噪声 该项目噪声源主要为分析仪器、风机等设备噪声，噪声污染源强为50-70dB(A)。 4、固废 项目检测过程产生的废物主要为危险废物（实验废液，清洗废液，装有危险化学品的废包装物，废化学试剂，废活性炭等）及职工生活垃圾。 （1）危险废物：项目检测过程产生的实验废液、清洗废液、废试剂盒、装有危险化学品的废包装物、废活性炭等，年产生量约为5.5t/a，均属于危险废物，分类收集，用专用容器密封存放在危废暂存区，委托有资质单位处置； （2）生活垃圾：项目职工为16人，职工的生活垃圾按每人0.5kg/d 计，年产生量为 2.4t，集中收集后由环卫部门统一清运。

### 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租用已有房屋进行经营，施工期主要为安装设备，整理厂房等，无需大兴土木，因此施工期的环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要为实验过程产生的酸碱废气，有机废气，微生物气溶胶类废气。 项目分析检测过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品用量很少，且检测过程试剂的用量很小，均以克或毫升计，并为间歇操作，按每天平均使用2h计算。为防止有机溶剂和酸碱的无组织排放，所有可能产生废气的实验操作均在通风橱中进行。 （1）有机废气 按照世界卫生组织的定义沸点在50℃~250℃、室温下饱和蒸汽压超过 133.32Pa、在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物属于挥发性有机物。按照以上标准，项目运行过程中挥发产生有机废气的主要试剂及其消耗量分别为甲酸0.5kg/a、甲醇2.5kg/a、乙醇1kg/a、乙腈2.5kg/a、乙酸1.5kg/a，合计消耗量为8kg/a。 项目产生有机废气的试剂主要用于液相色谱分析、器皿清洗等，均在常温下配制和使用，挥发量较小，一般约占溶剂用量的 1%~2%，保守按 2%计，则本项目有机废气污染物产生量为非甲烷总烃0.16kg/a。 项目产生的有机废气经通风橱收集后经引风机收集后进入活性炭吸附装置废气处理系统处理后通过1根15m高排气筒有组织排放，活性炭吸附系统的处理效率不低于90%，项目通风橱设计风量为1000m3/h，每天工作2h，因此本项目检测废气中非甲烷总烃的排放速率为0.00003kg/h，排放浓度为0.027mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤10kg/h。 （2）酸碱废气 项目分析过程中使用少量分析纯盐酸、硫酸、硝酸等，使用量很小，仅为11kg/a，且使用过程为吸管滴加数滴，每次操作时间很短。因此本项目酸使用过程中挥发出的酸雾几乎可忽略。 （3）微生物气溶胶类废气 微生物检验过程中产生的少量微生物气溶胶类废气通过生物安全柜过滤后安全排放，并定期更滑滤芯利用高温灭菌锅灭活，对环境影响较小，本次评价不做定量分析。 2、水环境影响分析 项目用水主要为实验操作用水（溶液配制用水、仪器器皿清洗用水）和职工生活用水。 （1）实验操作用水 根据建设单位提供资料，溶液配制用水约5t/a，仪器器皿清洗用水量为5t/a，均采用纯水，全部外购。 项目实验仪器器皿一般进行多次清洗，清洗废水量按清洗用水量的80%计算，则清洗废水量为4t/a，其中1-2遍清洗废水污染物浓度相对较高（以下称为清洗废液）产生量约占清洗废水量的10%，为0.4t/a，作为危废，收集后与实验废液一并委托有资质单位处置；3-4遍清洗废水污染物浓度较低（以下称为清洗废水），产生量为3.2t/a，收集后外运至青岛明月集团有限公司处理，不外排。 （2）职工生活用水 项目职工人数16人，年工作300天，不设食宿，根据青岛环评中有关排污系数，项目企业员工用水系数为50升/人·天，排污系数取0.85，则项目职工生活用水240t/a，生活污水为204t/a，其中主要污染物浓度为：CODCr450mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，产生量为：CODCr0.092t/a、BOD50.051t/a、SS0.041t/a、氨氮0.006t/a。 项目市政污水管网尚未接通，在市政管网接通前，职工生活污水经化粪池处理后用作农肥；待市政污水管网接通后，接入市政污水管网进黄岛区中科成污水净化有限公司处理达标后排放。 3、声环境影响分析 该项目噪声源主要为分析仪器、风机等设备噪声，噪声污染源强为50-70dB(A)。室内实验仪器噪声较少以及房间封闭性等原因，经建筑阻隔后，对室外声环境影响很小。项目所用风机选用低噪声设备，拟采取设备基础安装减振垫、风机进出口安装消声器的消声减振措施。采取以上消声减振措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准（夜间不运营），对周围敏感目标影响较小。 4、固废环境影响分析 项目检测过程产生的废物主要为危险废物（实验废液，清洗废液，装有危险化学品的废包装物，废化学试剂，废活性炭等）及职工生活垃圾。 （1）危险废物：项目检测过程产生的实验废液、清洗废液、废试剂盒、装有危险化学品的废包装物、废活性炭等，年产生量约为5.5t/a，均属于危险废物，分类收集，用专用容器密封存放在危废暂存区，委托有资质单位处置； （2）生活垃圾：项目职工为16人，职工的生活垃圾按每人0.5kg/d 计，年产生量为 2.4t，集中收集后由环卫部门统一清运。 根据建设单位提供的资料，项目运营后的固废种类及产生量见表13。 项目固废排放情况汇总 废物名称 废物类别 危废编号 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处理处置措施 实验废液 废酸液 危险废物 HW34 261-057-34 1.5 0 类收集，定期 委托有资质单 位进行处置 废碱液 危险废物 HW35 261-059-35 1 废有机溶剂 危险废物 HW06 900-403-06 900-404-06 2.5 0 仪器器皿清洗废液 危险废物 HW49 900-407-49 0.4 0 废活性炭 危险废物 HW49 900-041-49 0.05 0 化学试剂废包装、过期废化学品等 危险废物 HW49 900-041-49 0.05 生活垃圾 —— —— 2.4 0 环卫部门清运 项目危险废物应贮存于容器内，液体和半固体危险废物应贮存于开口不超过70mm并有放气孔的桶中，盛装危废的容器上要粘贴符合危废种类的标签，装载危废的容器确保完好无损，危废的临时存储区地面应做防渗处理，危废临时存储区内配备相应的消防器材，设置必要的防火防爆与降温等技术措施，远离火种和热源，要有专人严格管理。总之，本项目危废的暂时储存严格执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18596-2001）及修改单中的相关规定。 综上，项目固废处置简单易行，固体废弃物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定处理处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 项目所用化学试剂中乙醇、乙腈等均属于易燃液体，乙酸、硝酸等具有腐蚀性，乙腈还具有一定的毒性。项目化学品在储存、使用过程中，由于操作失误、仪器管道故障等原因有发生泄漏的风险，有毒化学品泄漏后有引起中毒的风险，易燃化学品遇到高热及明火有发生火灾的风险；泄漏化学品及其次生污染物如收集或处置不当进入水体的风险。 本项目为实验室项目，涉及到的危险化学品均储存于药品储存室中，日常储存量及化验操作消耗量均较少，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目不构成重大危险源。项目实验内容不涉及病原微生物、生物毒种、转基因等不存在生物安全风险。 液体状危险化学品泄漏时应用大量水冲洗，冲洗废水收集后作为危险废液委托有资质的单位处理处置。固体状危险化学品泄漏时，用洁净的铲子集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所并委托有资质的单位处理处置。发生火灾时依据着火物品性质正确选择灭火剂进行灭火，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水或泡沫等保持火场容器冷却，直至灭火结束；火灾过程中产生的高浓度污染废水及固体废物应作为危险废物收集后委托有资质的单位进行处理处置。 另外，实验室按国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护，操作人员上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。在确保以上风险防范措施及应急措施落实到位的情况下，项目营运过程中的环境风险影响在可接受范围之内。 6、项目“三同时”验收 项目“三同时”验收一览表 污染因素 监测点位 环保措施 监测项目 执行标准 废气 排气筒 通风橱+活性炭吸附+15m排气筒 非甲烷总烃 GB16297-1996表2 废水 —— 清洗废液、实验废液作为危废，委托有资质单位处置；清洗废水外运至青岛明月海藻集团有限公司；职工生活污水经化粪池处理后用作农肥 —— —— 噪声 厂界 隔声、减振措施 Leq（A） GB12348-2008中1类标准 工业固废 — 设暂存处，其中危废暂存处需防雨、防淋、防渗 贮存设施满足要求 GB18599-2001、GB18597-2001及环保部2013年第36号文

### 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 240t/a | 排放去向 | 直 接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活污水 | 0 |  |  |  |
|  | 生产污水 | 0 |  | 最 终 | 农肥 |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 450mg/L，0.092t/a 230mg/L，0.051t/a 200mg/L，0.041t/a 30mg/L，0.006t/a | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工艺过程废气排放量（标.立方米/年） | 9×105 | 排气筒高度（米） | 15m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 通风橱 | 非甲烷总烃 | 0.00016 | 0.00002 |
|  |  | 酸碱废气 | 少量 | 少量 |
| 废渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 实验废液、清洗废液、废试剂、废包装物、废活性炭等 | 5.5 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 2.4 | 0 | 集中收集，环卫部门清运 |
| 噪声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 分析仪器、风机等 | 50-70dB（A） |
| 其他 | 无 |

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 通风橱 | 非甲烷总烃 | 经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 酸碱废气 | 通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 微生物检验 | 微生物气溶胶类废气 | 通过生物安全柜过滤后安全排放，并定期更滑滤芯利用高温灭菌锅灭活 |  |
| 水 污 染 物 | 清洗废水 | CODCr SS NH3-N BOD5 | 外运至青岛明月海藻集团有限公司处理 | 不对外排放，对周围水环境影响较小 |
|  | 生活污水 | CODCr SS NH3-N BOD5 | 近期经化粪池处理后用作农肥；后期接市政管网，进胶南中科成污水净化有限公司处理达标后排放 |  |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 实验废液 清洗废液 废包装物 废活性炭 | 回用于生产 | 综合利用，无害化处理 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 主要为分析仪器、风机等，采取基础减振、建筑物隔音等治理措施，经绿化吸声、距离衰减降低噪声值后各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |

### 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.0339 | 0.0339 |  | 0 | 0 |
| CODCr |  | 0.112 | 0.112 |  | 0 | 0 |
| BOD5 |  | 0.064 | 0.064 |  | 0 | 0 |
| SS |  | 0.068 | 0.068 |  | 0 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0 |
| 废气 |  | 9×105 | 0 |  | +9×105 | 9×105 |
| 非甲烷总烃 |  | 0.00016 | 0.00014 |  | +0.00002 | 0.00002 |
| 固废 |  | 0.00079 | 0.00079 |  | 0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.00024 | 0.00024 |  | 0 | 0 |
| 危废 |  | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

### 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 本项目对生态环境不敏感，但项目占地将不可避免地对当地的生态环境产生一些影响。项目营运过程中，产生的污染物均得到了妥善处理，项目对厂区进行一定程度的绿化，这可以对因项目建设造成的生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。 从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果： 项目通过完善基础设施，绿化周围环境，大量种植木本植物，尤其是选择滞尘能力强的适生树种，绿化草坪，改善地面大面积硬化带来的生态影响。同时，做好了项目周围环境的美化、亮化，净化，该区域生态环境影响不大。 根据《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》(鲁环评函〔2013〕138 号)中的有关要求：在规划环评和建设项目环评文件中设置绿化专章。根据不同地域、不同行业的特点，提出相应的绿地规划或绿化工程方案。绿化要注重生态效应，根据生态承载力，合理搭配树种，注重速生与慢生、常绿与落叶树种的搭配，并进行适当密植。在环评管理过程中强化和细化各项绿化要求：加强企业厂区绿化、要因地制宜地选择污染物高耐受性植物，尽可能多种植乔木，沿厂界要设置乔木绿化带，努力把企业建在“森林”中。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，建立环境生态的良好平衡状态。

### 结论与建议

一、结论 1、项目周围环境质量现状评价结论 项目位于青岛市黄岛区科技一路北、大学园西一路西，所在区域环境空气中SO2、NO2 等浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，可吸入颗粒物和细颗粒浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，主要来源于燃煤、扬尘和机动车尾气。生态环境、地下水环境、声环境总体良好，处于良性循环。地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，水质较好。 2、与国家产业政策的符合性及选址可行性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中“鼓励类第三十一项、科技服务业/10、国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止类及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 项目位于青岛市黄岛区科技一路北、大学园西一路西，土地属青岛明月海藻集团生物科技有限公司所有，属于科教用地，用地选址区域符合黄岛区土地利用总体规划。（租赁合同、土地使用证、建设工程规划许可证见附件） 依据《山东省生态保护红线规划》(2016~2020 年)，项目所在地不属于重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域，满足规划要求。 3、环境影响评价结论 施工期的环境影响： 项目租用已有房屋进行经营，施工期主要为安装设备，整理厂房等，无需大兴土木，因此施工期的环境影响较小。 营运期的环境影响： （1）大气环境影响评价 项目运营期产生的废气主要为实验过程产生的酸碱废气和有机废气。 项目分析检测过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品用量很少，且检测过程试剂的用量很小，均以克或毫升计，并为间歇操作，为防止有机溶剂和酸碱的无组织排放，所有可能产生废气的实验操作均在通风橱中进行。 项目产生的有机废气经通风橱收集后经引风机收集后进入活性炭吸附装置废气处理系统处理后通过1根15m高排气筒有组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤10kg/h。 项目分析过程中使用少量分析纯盐酸、硫酸、硝酸等，使用量很小，且使用过程为吸管滴加数滴，每次操作时间很短。因此本项目酸使用过程中挥发出的酸雾几乎可忽略。 微生物检验过程中产生的少量微生物气溶胶类废气通过生物安全柜过滤后安全排放，并定期更滑滤芯利用高温灭菌锅灭活，对环境影响较小，本次评价不做定量分析。 综上所述，大气污染物通过采取以上处理措施后，对周围环境空气的影响较小。 （2）水环境影响评价 项目用水主要为仪器器皿清洗废水和职工生活用水。 项目仪器器皿清洗废水收集后外运至青岛明月集团有限公司处理，不外排。 项目市政污水管网尚未接通，在市政管网接通前，职工生活污水经化粪池处理后用作农肥；待市政污水管网接通后，接入市政污水管网进黄岛区中科成污水净化有限公司处理达标后排放。 采取上述措施后，项目废水对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响评价 项目噪声主要来源于分析仪器、风机等产生的噪声。 在采取相应减振、 降噪措施后， 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准要求，对周围环境影响较小。综上，项目营运期产生的噪声经采取以上措施后，对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响评价 项目检测过程产生的废物主要为危险废物（实验废液，清洗废液，装有危险化学品的废包装物，废化学试剂，废活性炭等）及职工生活垃圾。 项目检测过程产生的实验废液、清洗废液、废试剂盒、装有危险化学品的废包装物、废活性炭等，均属于危险废物，分类收集，暂存在防雨、防渗、密闭的容器内且将容器置于具有照明、防火设施的室内，达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订要求后，委托有资质单位处置；职工生活垃圾按集中收集后由环卫部门统一清运。 综上，固体废弃物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定处理处置，不会对周围环境产生明显影响。 上述评价结果是根据青岛明月海藻集团有限公司提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得到的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由青岛明月海藻集团有限公司按照环保部门要求另行申报。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合规划，施工期对环境影响较小，营运期污染物排放量较少，对环境影响较小，在本报告提出的污染防治措施得到落实保证污染物达标排放的情况下，从环境角度考虑，项目建设和运营是可行的。 二、建议 1、加强实验设备的维护管理工作，保证设备正常运转，以降低噪声影响。保证夜间不运营。 2、与危废收集处理部门进行合理协商，对产生的危废要及时清运，尽可能减少危险废弃物在项目危废临时存储区内暂存的时间。 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件： 委托书； 土地使用证； 建设工程规划许可证； 租赁合同； 建设项目环境保护审批登记表。 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境及环境保护目标图 附图三 项目厂区平面布置图

委  托  书

青岛银燕环保科技研究所：

根据国家关于建设项目的有关规定，兹委托贵单位对青岛明月海藻集团有限公司“海藻活性物质国家重点实验室公共服务平台建设项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。

青岛明月海藻集团有限公司

2017年7月

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境及环境保护目标图

附图3 项目平面布置图

# Text boxes

近期经化粪池处理后用作农肥；后期接入市政污水管网，进胶南中科成污水净化有限公司处理

36

240

生活用水

5

5

作为危废处置

溶液配制

10t

0.4清洗废液

纯水，外购

1

5

仪器器皿清洗

外运至青岛明月海藻集团有限公司

3.2

清洗废水

项目位置

项目地理位置

150m

120m

黄岛区职教中心

滨海六合社区农贸市场

项目

青岛金汇源电子有限公司

青岛润乾高科技有限公司

六合社区

820m

1200m

青岛奥威机械有限公司

风河

平湖

睡牛山路

青岛万事兴橡塑有限公司

青岛远飞宠物食品有限公司

青岛大陆机动车综合检测有限公司

青岛铸一停车设备有限公司

项目

青岛润乾高科技有限公司

青岛金汇源电子有限公司

国际学术交流中心

规划道路

大门

研发楼

检测楼（项目位于检测楼一层）

实验楼

映山红路